## Slide 1
大模型系列 – 集合通信
集合通信概览
ZOMI

## Slide 2: 硬件逻辑拓扑：AI集群参数面网络
Sphine
left1
组网形式：Fat-Tree
参数面：以太网交换机、CE16800、CE9860
组网架构：框盒、盒盒
互联线缆：光模块、AOC、DAC

## Slide 3: DGX 系列服务器迭代：从 DGX A100  DGX H100
DGX A100
GPU 互连：NV Switch * 6
网络IO：外置网卡、支持RoCE/IB
DGX H100
GPU 互连：NV Switch * 4
网络IO：外置网卡、支持RoCE/IB（网卡内置PCIe Switch）

## Slide 4: 集群规模扩展互联：Multi-Rail vs Signal-Rail
Multi-Rail 多轨
架构图
TOPO：两层Fat-Tree
交换机：盒式（CE9860、32x400 Port）
最大规模：1024
接入方式： Multi-Rail（8-Rail）
优点：Group 内集合通信不跨Spine、减少hash冲突
缺点：LEAF故障域大，走线复杂
NV普遍采用方案
Signal-Rai 单轨
架构图
TOPO：两层Fat-Tree
交换机：盒式（CE9860、32x400 Port）
最大规模：1024
接入方式： Signal-Rail
优点：LEAF 故障域少，走线简单
缺点：跨 Spine 通信多，容易 Hash 冲突
910 普遍采用方案

## Slide 5: RoCE和IB对比
 | IB | RoCE
开放性 | 私有协议，专用网络 | 开发以太网，融合网络
国产化 | NVIDIA收购 | 基于开放标准，自主可控
成本 | 高 | 低
开局部署 | 即插即用 | 较复杂，ZTP可简化部署
传输带宽 | 演进较慢 | 演进快
传输时延 | 低 | 静态时延略高，总体持平
流量控制 | 无损-信用机制 | 无损-PFC反压机制
管控面 | 集中式 | 分布式
兼容IP生态 | 不见荣光 | 兼容
云化部署 | 一般（不支持VXLAN） | 好
产业生态 | 一家独大，发展受限，运维支持能力一般 | 规模大，发展迅速，运维支持好
两者带宽、时延对比